## Slide 1
"Миграция сети ДЦ со статического VXLAN на EVPN"
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: "Миграция сети ДЦ со статического VXLAN на EVPN"
Максим Реутов

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Взять сущестувующую ДЦ со static VXLAN и провести её анализ
2. | Создать схему/топологию сети.
3. | Доработать конфигурацию коммутаторов, преобразовав в EVPN VXLAN.
4. | Подвести итог проделанной работы.
Запустить EVPN VXLAN на сети ДЦ

## Slide 6: Какие технологии использовались
 | eBGP VLAN VXLAN EVPN VLAN based service Symmetric IRB

## Slide 7: Схема/топология сети

## Slide 8: Конфигурация Static VXLAN L2
interface Vxlan1
vxlan source-interface Loopback1
vxlan udp-port 4789
vxlan vlan 88 vni 10088
vxlan vlan 99 vni 10099
vxlan flood vtep 172.16.0.2 172.16.0.3
interface Vxlan1
vxlan source-interface Loopback1
vxlan udp-port 4789
vxlan vlan 88 vni 10088
vxlan vlan 99 vni 10099
vxlan flood vtep 172.16.0.1 172.16.0.2

## Slide 9: Конфигурация Static VXLAN L3
interface Vlan88
ip address virtual192.168.88.1/24
!
interface Vlan99
ip address virtual 192.168.99.1/24

## Slide 10: Проверка конфигурации

## Slide 11: EVPN+VLAN based service

## Slide 12: EVPN+VLAN based service (продолжение)

## Slide 13: L3 VNI. Symmetric IRB
vrf instance IRB
interface Vlan99
vrf IRB
ip address virtual 192.168.99.1/24
interface Vxlan1
vxlan vrf IRB vni 10100
vrf IRB
rd 172.16.0.1:10100
route-target import evpn 1:10100
route-target export evpn 1:10100
vrf instance IRB
interface Vlan88
vrf IRB
ip address virtual 192.168.88.1/24
interface Vxlan1
vxlan vrf IRB vni 10100
vrf IRB
rd 172.16.0.2:10100
route-target import evpn 1:10100
route-target export evpn 1:10100

## Slide 14: Диагностика

## Slide 15: Выводы
Появилось больше понимания, как работает static/EVPN VXLAN.
Возникли трудности с eBGP(RD,RT, communities)
Проект создавался неделю.
Проект оказался полезным на 8.
Планирую дальнейшее изучение BGP.

## Slide 16
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–

## Slide 17: Спасибо за внимание!